## Slide 1: Einführung in die Computerkartographie SS 2022
Andreas Schönberg M.Sc.

## Slide 2
Computerkartographie – (8) Projektionen
Datum | Thema
14.4.2022 | (1) Einführung, Kursübersicht, Organisation
21.4.2022 | (2) Datenmanagement und Rasterdaten
28.4.2022 | (3) Vektordaten
05.5.2022 | (4) Schummerung und Höhenlinien
12.5.2022 | (5) Linguistische Karten I, Drucklayout, CSV Format
19.5.2022 | (6) Digitalisierung und Kartierung
26.5.2022 | Fällt aus (Feiertag)
02.06.2022 | (7) Rasterrechner, Einführung in die Fernerkundung
09.06.2022 | (8) Projektionen (ausgefallen)
16.06.2022 | Fällt aus (Feiertag)
23.06.2022 | (8) Projektionen
30.06.2022 | Freies Arbeiten – Sprechstunde nach Vereinbarung

## Slide 3
Computerkartographie – (8) Projektionen
Der Kern des Problems - Die Form der Erde

## Slide 4
Computerkartographie – (8) Projektionen
Der Kern des Problems - Die Form der Erde

## Slide 5
Computerkartographie – (8) Projektionen
Der Kern des Problems - Die Form der Erde
Schematische Darstellung. Nicht Maßstabsgetreu !

## Slide 6
Computerkartographie – (8) Projektionen
Der Kern des Problems - Die Form der Erde
Schematische Darstellung. Nicht Maßstabsgetreu !

## Slide 7
Computerkartographie – (8) Projektionen
Sichtweite
Schematische Darstellung. Nicht Maßstabsgetreu !

## Slide 8
Computerkartographie – (8) Projektionen
Sichtweite - Sehwinkel
Schematische Darstellung. Nicht Maßstabsgetreu !
g = |2r*tan(α/2)| ; r = |g/(2*tan(α/2))| ; α = 2*arctan(g/(2r))

## Slide 9
Computerkartographie – (8) Projektionen
Sichtweite - Sehwinkel
Schematische Darstellung. Nicht Maßstabsgetreu !
Beispiel:
Die Gorch Fock (37 Meter) hat auf eine Entfernung von 5 km noch eine scheinbare Größe von 0.42 Grad.
Zum Vergleich der Vollmond sowie die Sonne haben eine scheinbare Größe von etwa 0.5 Grad
Bei 10 km 0.21 Grad.
Bei 20 km 0.1 Grad
Bildquellen: Wikipedia

## Slide 10
Computerkartographie – (8) Projektionen
Sichtweite - Sehwinkel
Schematische Darstellung. Nicht Maßstabsgetreu !
Bei einer Höhe von ca 3000m hat die Zugspitze eine Objekthöhe von ca 2000m, um welche Sie das Alpenvorland (ca 1000m) überragt.
Bei einer Entfernung von ca 450km (Marburg – Zugspitze)
hat die Zugspitze eine scheinbare Größe von 0.25 Grad (also der halbe Mond)

## Slide 11
Computerkartographie – (8) Projektionen
Der Kern des Problems - Die Form der Erde

## Slide 12
Computerkartographie – (8) Projektionen
Der Kern des Problems - Die Form der Erde

## Slide 13
Computerkartographie – (8) Projektionen
Der Kern des Problems - Die Erdkrümmung
Schematische Darstellung. Nicht Maßstabsgetreu !
Aufnahme von der ISS (Quelle: Wikipedia)

## Slide 14
Computerkartographie – (8) Projektionen
Die Erdkrümmung - Sichtweite
c = f * ( √a + √b )
Schematische Darstellung. Nicht Maßstabsgetreu !
Durch die Erdkrümmung beträgt die Sichtweite auf Augenhöhe 1.70 m
am Strand etwa 4.65 km
Vom Mast der Gorch Fock auf 37 m Höhe
etwa 21.7 km

## Slide 15
Computerkartographie – (8) Projektionen
Die Erdkrümmung – Sichtweite und scheinbare Größe (Sehwinkel)
Von der Zugspitze mit ca 3000m beträgt die Sichtweite etwa 60 km.
Schematische Darstellung. Nicht Maßstabsgetreu !
Eine Anhöhe wie die Lahnberge mit einer Höhe von ca 300 Metern könnte man aus einer Höhe von 3000m noch in einer Entfernung von 123 km sehen und hätte eine scheinbare Größe von etwa 0.14 Grad.
Vom Mast der Gorch Fock könnte man ein ebenso hohes Schiff auf eine Entfernung von 48 km sehen.
Allerdings beträgt die scheinbare Größe 0.04 Grad.

## Slide 16
Computerkartographie – (8) Projektionen
Die Erdkrümmung – Sehwinkel und Sichtweite
Die berechnete Sichtweite bezieht sich auf die theoretische Sichtweite basierend auf der Erdkrümmung bei klarer Sicht.
Die tatsächliche Sichtweite ist abhängig von den Wetterbedingungen.
Bei leicht diesigem Wetter reduziert sich die Sichtweite bereits deutlich.

## Slide 17
Computerkartographie – (8) Projektionen
Die Erdkrümmung – Sehwinkel und Sichtweite
Schlachtschiff Yamato der Yamato Klasse der kaiserlich Japanischen Marine
Die 46cm Hauptartillerie der Yamato Klasse hatte eine Reichweite von ca 44 km

## Slide 18
Computerkartographie – (8) Projektionen
Die Erdkrümmung – Sehwinkel und Sichtweite
Die Tirpitz. Schlachtschiff der Bismarck Klasse der Kriegsmarine
Die 38cm Hauptartillerie hatte eine Reichweite von ca 35,6 km

## Slide 19
Computerkartographie – (8) Projektionen
Die blaue (perfekte) Kugel ?
Abplattung
rä
a (große Halbachse)
rp
b (kleine Halbachse)
Erde als Kugel
Erde als abgeplattetes Rotationsellipsoid
aus Vorlesung Kartographie WS13/14 Stefan Harnischmacher

## Slide 20
Computerkartographie – (8) Projektionen
Die blaue (perfekte) Kugel?
Quelle: GFZ (stark überhöht)
Quelle: NASA (stark überhöht)

## Slide 21
Qgis Workshop – (2) Projektionen, Verzerrungen, Geodäsie
Die blaue (perfekte) Kugel?
Geoid (aus Hake 1982, S. 83)

## Slide 22
Computerkartographie – (8) Projektionen
Die blaue (perfekte) Kugel ?
Die Erde dreht sich (rotiert) um die eigene Achse.
Auf Grund der durch die Rotation bedingten Fliehkraft führt zu einer Abplattung an den Polen und einer Aufbauchung am Äquator.
Das Rotationsellipsoid
Das Geoid
Definiert durch Flächen gleichen Schwerepotenzials
Mittlerer Meeresspiegel der Weltmeere
An Land durch Dichteanomalien im Erdmantel durch Mantelkonvektion
Grundlage zur Definition von Höhen

## Slide 23
Computerkartographie – (8) Projektionen
Kugel zur Fläche?

## Slide 24
Computerkartographie – (8) Projektionen
Kugel zur Fläche?
Karten könne nie gleichzeitig
Längen, Flächen und Winkeltreu sein !
Längentreue allgemein ist nur in eine Richtung möglich (Längen oder Breitengrad)
Flächen und Winkeltreue nur möglich bei Verzicht auf Längentreue.
Geographisches (φ, λ) und Geozentrisches (oder globales) (X,Y, Z) Koordinatensystem
BP: Breiten- oder Parallelkreise, LP: Meridiane oder Längenkreise, Ä: Äquatorebene, G: Greenwich, N: Nordpol, S: Südpol, M: Mittelpunkt

## Slide 25
Computerkartographie – (8) Projektionen
Kugel zur Fläche?
flächentreue polständige Azimutalprojektion (nach Lamberts)

## Slide 26
Computerkartographie – (8) Projektionen
Kugel zur Fläche?
polständige mittabstandstreue Zylinderprojektion (Quadratische Plattkarte)
Längentreu und äquator-abstandstreu
Aber: nicht flächentreu, Pole sind Linien

## Slide 27
Computerkartographie – (8) Projektionen
Kugel zur Fläche?
winkeltreue polständige Zylinderprojektion (Mercatorprojektion)
Starke Verzerrung ! Nur Winkeltreu.

## Slide 28
Computerkartographie – (8) Projektionen
Eurozentrismus und „verzerrte Realität“
thetruesize.com
Klassiker:
Grönland vs Australien
Europa in Afrika
Nullmeridian bei Greenwich
In der Merkator Projektion wird Europa größer Dargestellt, während äquatornahe Ländern nihct verzerrt werden.
dadurch erscheint Europa „größer“ und „wichtiger“

## Slide 29
Computerkartographie – (8) Projektionen
Alternative ? Peters Projektion
Flächentreu, jedoch starke Längen und Winkelverzerrung

## Slide 30
Computerkartographie – (8) Projektionen
Alternative ? Peters Projektion

## Slide 31
Computerkartographie – (8) Projektionen
Und nun?
Winkels vermittelnde Projektion (Mischprojektion)
Mittelweg Flächen und Winkeltreue (Vermeidung Randlicher Verzerrungen)

## Slide 32
Computerkartographie – (8) Projektionen
Und nun?
Universal Transversal Mercator (UTM) – System
Winkeltreu
Minimale Verzerrungen
Entfernungen relativ genau
Einschränkungen
Verzerrungen außerhalb der Zone
transversale Mercatorprojektion
(Schnittzylinder)
Bezugsoberfläche: GRS 80
aus Vorlesung Kartographie WS13/14 Stefan Harnischmacher

## Slide 33
Computerkartographie – (8) Projektionen
Universal Transversal Mercator (UTM) - System
UTM-Koordinaten
Nordwert (N): Abstand vom Äquator (auf Südhalbkugel mit Zuschlag von 10.000 km zu negativen Nordwerten)
Ostwert (E): Abstand vom Hauptmeridian
Zählung beginnt mit 500 km am Hauptmeridian zur Vermeidung von negativen Werten
vollständige Koordinatenangabe: Zonennummer, Ostwert, Nordwert
z.B. Berlin-Mitte Zone 33, E 390 420 m, N 5820 845 m
UTM-Meridianstreifen in Deutschland
(aus Gebhardt et al. 2007)
aus Vorlesung Kartographie WS13/14 Stefan Harnischmacher

## Slide 34
Computerkartographie – (8) Projektionen
Projektionen in QGis
„On the Fly“ stellt Daten in der gewählten Projektion dar, ohne die Daten zu verändern. Daten welche unterschiedlich projiziert sind, können so zwar visualisiert werden (als ob diese die gleiche Projektion haben) jedoch lassen sich keine Berechnungen machen.
Bei Geodaten wird in der Regel angegeben, in welcher Projektion sich diese befinden. Ist die Projektion unbekannt, lässt sich diese teils nur schwer herausfinden.
Arbeiten Sie möglich ohne „On the Fly“ und reprojizieren (umprojizieren) Sie Ihre Daten so, dass alle Layer die gleiche Projektion besitzten.
Im „Printlayout“ kann die „On the Fly“ Projektion verändert werden.
So lässt sich beispielsweise mit einem Datensatz des deutsche Reiches sowohl eine UTM32 projizierte Karte Westdeutschlands als auch eine Übersichtskarte in WGS84 erstellen, mit dem gleichen Datensatz.

## Slide 35
Computerkartographie – (8) Projektionen
Kurs Organisation
Mathe, Formeln, Physik, Geodäsie, Referenzellipsoid
Das ist ein Löwe
Ist einfach so